# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Буриказгановский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан выполнен в соответствии:

- с муниципальным контрактом №12 от 24.03.2017г., заключенным между ООО  «АРДпроект» и Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на разработку генерального плана сельского поселения Буриказгановский  сельсовет;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Буриказгановский  сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития МР Стерлитамакский район:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельского поселения;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения Буриказгановский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан;

- Схема территориального планирования муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, выполненная ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект», г.Уфа, 2010г.;

- Программа «Социально-экономическое развитие сельского поселения Буриказгановский  сельсовет МР Стерлитамакский район на 2012-2020гг.

Проект разработан на топографической съемке, выданной управлением архитектуры Администрации МР Стерлитамакский район РБ в 2017г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2027 года;

-  расчетный срок до 2037 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Буриказгановский сельсовет муниципального района

Стерлитамакский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости, развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития - модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Буриказгановский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# БУРИКАЗГАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Буриказгановский сельсовет расположена в северной части МР Стерлитамакский район. С севера территория ограничена землями МР Аургазинский район, с востока – землями сельского поселения Казадаевский сельсовет, с юга – землями сельского поселения Рязановский сельсовет, с запада - землями сельских поселений Услинский  и Чуртановский сельсоветы.

1.1.Климат

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория МР Стерлитамакский район относится к переходной лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Раевский, ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001г.), СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 42

обеспеченностью 0,92							- 40

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 38

обеспеченностью 0,92							- 35

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 22

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 43

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					 7,3

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			162/-9,1

< 80 продолжительность/сред. температура			208/-6,3

< 100 продолжительность/сред. температура			220/-5,4

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					84

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				77

- Количество осадков, мм за ноябрь-март			          121

- Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										13/17

СВ										2/5

В										2/3

ЮВ										11/9

Ю										44/31

ЮЗ										18/16

З										6/11

СЗ										5/8

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										4,8

СВ										4,1

В										6,5

ЮВ										5,2

Ю										4,9

ЮЗ										6,1

З										4,3

СЗ										5,0

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									3,4

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									 152

- в 50 лет									 207

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						1003,5

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										28,4

0,98										26,8

0,96										24,9

0,95										24,2

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							27,5

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		40

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						68

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					53

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			299

- Суточный максимум осадков, мм					48

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								57

- Средняя температура охладительного периода, 0С		19,3

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									0,0

- Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										22

СВ										12

В										4

ЮВ										6

Ю										14

ЮЗ										15

З										13

СЗ										16

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август								северное

- Среднее число дней с росой за год					60

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 14,2

- Февраль					- 13,6

- Март						- 6,7

- Апрель					+ 5,0

- Май						+ 13,6

- Июнь						+ 18,4

- Июль						+ 20,0

- Август					+ 17,6

- Сентябрь					+ 11,6

- Октябрь					+ 3,7

- Ноябрь					- 4,7

- Декабрь					- 11,0

- Год						+ 3,3

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					2,9

Северо-восток				2,8

Восток					2,3

Юго-восток				2,9

Юг						3,1

Юго-запад					3,7

Запад					3,3

Северо-запад				3,1

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе достигает 5867 МДж/м2;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в поле составляет 145 кг, 1 раз в 50 лет – 269 кг;

Опасные погодные явления:

Высокие скорости ветра

Максимальное число дней с ветрами средней скоростью 30 м/с и более или порывами ветра 40 м/с и более – 1 день.

Крупный град

Максимальное число дней с крупным градом (диаметр градин 20 мм и более) - 1 день.

Метели. В зимний сезон при усилении ветра более 6 м/сек. возникают метели, в среднем за год бывает 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом в среднем около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент - ГТК: значение ГТК менее 0,6-0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления - 350 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 208 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

Климатические условия для сельского хозяйства

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны, территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 2000-2300 0 С, значение гидротермического коэффициента 0,8-1,2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый). Теплом обеспечены все основные культуры открытого грунта, но весенние засухи и суховеи снижают степень благоприятности для ведения сельского хозяйства.

Климатические условия для рекреации

Климат МР Стерлитамакский район благоприятен для рекреации: продолжительность периода с температурой выше 150 С – 90 – 100 дней, с температурой от -5 до -15 С – 80 – 100 дней, мощность снежного покрова – 30-50 см., среднемесячная скорость ветра летом 3,0-4,0 м/сек., зимой 3-5 м/сек.

1.2. Рельеф

Территория МР Стерлитамакский район расположена в приделах Прибельской пологохолмистой равнины, расчлененной долинами рек Белой и ее левобережных притоков (Куганак, Стерля, Ашкадар, Сухайля и др.). Вдоль западной границы района протекает р. Уршак. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 120 до 200 м. Склоны водоразделов и речных долин осложнены овражно-балочной сетью, а в северной и северо-восточной части карстовыми воронками, провалами.

По условиям рельефа территория района благоприятна для строительства.

В геологическом строении района принимают участие различные по составу и возрасту преимущественно осадочные породы пермского, третичного и четвертичного возраста.

МР Стерлитамакский район сильно освоенный, густозаселенный с распаханными плакорными степями. Главными факторами антропогенной угрозы являются чрезмерный выпас скота, урбанизация, загрязнение промышленными стоками рек, загрязнение атмосферы и кислотные дожди, нерегулируемая рекреация.

# 2.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Из физико-геологических явлений на территории района имеют место карстовые и эрозийные процессы.

Карст развит сульфатный. Распространен на участках, где гипсы, реже известняки выведены на поверхность или перекрыты маломощным (до 50 м) чехлом покровных отложений. Поверхностные карстовые формы выражаются в виде многочисленных воронок. Размеры их в поперечнике изменяются от 2 до 30 м, глубина варьируется от 1 до 5 м. Глубинные карстопроявления представлены карстовыми полостями, пустотами, кавернами.

Эрозийные процессы представлены оврагообразованием и речной боковой эрозией. Оврагообразование на территории района связано с деятельностью поверхностных вод и активизируется в периоды снеготаяния и ливневых дождей. Овраги приурочены к водораздельным и речным склонам. Долина их изменяется от 0,5 до 2-3 км, глубина вреза днища оврагов достигает 5-6 м, реже 10-15 м.

Площадь оврагов по району составляет 5,7 км2 (по данным БФ института «Волгогипрозем»). Боковая (речная) эрозия наблюдается в долинах рек. Основными причинами, оказывающими решающее значение на развитие боковой эрозии, являются глубина вреза русел рек, состав отложений, слагающих берега, ширина затапливаемой части дна долин рек и характер прохождения по ней максимальных руслоформирующих расходов. На реках Белая, Ашкадар, Сухайля, Стерля,  Куганак,  Асава, Меселька наблюдается разрушение береговых склонов на участках протяженностью 80-200 м до 1, 2 км с образованием обрывистых берегов высотой 3,6-12 м. Интенсивность подмыва берегов составляет от 0,3-0,6 метров в год, а в отдельных случаях (р. Меселька) — до 2,4-3 м.

Заболачивание приурочено к долинам рек, к понижениям рельефа, которые периодически заливаются в период половодья поверхностными водами. Мощность торфа — до 2 м и более.

### Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

# В гидрогеологическом отношении территория МР Стерлитамакский район относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющему собой сложную систему водоносных горизонтов, отличающихся разнообразием гидрогеологических условий, химического состава и минерализации. Отсутствие достаточно выдержаных водоупоров обуславливает гидравлическую связь различных водоносных горизонтов. Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах как коренных пород, так и четвертичных образований. По характеру циркуляции подземные воды подразделяются на парово-пластовые, трещинные и трещинно-карстовые.

Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод, по данным ПГО “Башкиргеология”, оценены в количестве 330,1 тыс.м3/сут., в том числе с минерализацией до 1,0 г/л и жесткостью до 7 мг-экв.- 105,0 тыс.м3/сут. На территории района отсутствуют участки пресных вод с утвержденными запасами. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Стерлитамака разведаны участки Янгиаульский (ПО “Каустик”) и Ашкадарский – без подсчета и утверждения запасов подземных вод.

В дополнение к существующим водозаборам производится каптаж двух родников “Бахмут” и “Аскен-Куль”, расположенных в 45 км к востоку от города у подножия склона долины р. Ишора в предгорьях Урала (в Ишимбайском районе). Суммарный расход родников составляет 800 л/сек.

В целом, район слабо обеспечен подземными водами. Исходя из возможной производительности сосредоточенного водозабора, в пределах рассматриваемой территории выделяются:

I район – обеспеченный пресными подземными водами.

Включает долину р. Белой. Источником водоснабжения является аллювиальный водоносный горизонт. Глубина эксплуатационных скважин составляет от 16-20 м до 70 м, дебит скважин в среднем 20-25 л/сек, возможная производительность сосредоточенных водозаборов 0,2-0,5 м3/сек.

II район – частично обеспеченный пресными подземными водами.

Занимает западную и южную части района. Источником водоснабжения являются воды преимущественно терригенных отложений верхней перми. Не выдержанные в пространстве и в целом низкие фильтрационные свойства верхнепермских пород обуславливают невысокую и изменяющуюся даже на небольших расстояниях производительность водозаборов. Дебит одиночных скважин чаще составляет 1,0-2,5 л/сек, возможная производительность водозаборов – 0,03-0,2 м3/сек.

III район – не обеспечен пресными подземными водами.

Занимает северную и северо-восточную часть района. Здесь распространены отложения кунгурского яруса нижней пермигипсы, ангидриты, содержащие менерализированные воды (до 2-3 г/л) и жесткость до 30 мг-экв./л. Современное и перспективное водоснабжение пресными подземными водами здесь не обеспечено.

### Инженерно-геологическая характеристика

Среди факторов, осложняющих инженерно-строительные условия на территории МР Стерлитамакский район, распространены карст, оврагообразование, затопление и, в меньшей степени, заболачивание и подмыв берегов с их разрушением.

Выше по течению р.Белая в пределах муниципального района пораженность поверхностными проявлениями карста составляет 1- 5%, с отдельными участками 5-15%. Карстующиеся породы перекрыты аллювиальными водопроницаемыми по порам отложениями современных, пра- и палеодолин рек. На остальной территории района  карстующиеся породы отсутствуют или очень маломощны; большей частью скрыты под мощной (более 80 м) толщей некарстующихся пород или обнажены на небольших участках, обусловливающих локальное его проявление на поверхности. Карст развит сульфатный.

Эрозийные процессы представлены оврагообразованием и речной боковой эрозией. Оврагообразование на территории района связано с деятельностью поверхностных вод и активизируется в периоды снеготаяния и ливневых дождей. Овраги приурочены к водораздельным и речным склонам.

Боковая (речная) эрозия наблюдается в долинах рек. Основными причинами, оказывающими решающее значение на развитие боковой эрозии, являются глубина вреза русел рек, состав отложений, слагающих берега, ширина затапливаемой части дна долин рек и характер прохождения по ней максимальных руслоформирующих расходов.

Заболачивание приурочено к долинам рек, к понижениям рельефа, которые периодически заливаются в период половодья поверхностными водами.

В соответствии с инженерно-строительными условиями на территории МР Стерлитамакский  район выделены следующие категории:

1. Территории, благоприятные для освоения занимают отдельные участки в пределах водоразделов и высоких террас рек. Уклоны поверхности не превышают 10%. На отдельных участках, особенно в пределах надпойменных террас, поверхность осложнена карстовыми формами рельефа, представленными, в основном, воронками. Грунтовые воды залегают на глубине более 2 м от поверхности земли. На отдельных участках возможно наличие грунтовых вод типа верховодки, залегающей на глубине 0-5 м.

Грунтами основания будут служить четвертичные делювиально-элювиальные, аллювиальные суглинки, глины с включением гальки, дресвы, щебня коренных пород, пески, галечниковый грунт. На отдельных участках в пределах водоразделов будут служить коренные породы — глины с прослоями мергеля, известняка, песчаники.

2. Территории, условно (ограниченно) благоприятные для освоения.

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас р.Белая, р.Ашкадар, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 132,4 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования.

3. Территории, неблагоприятные для освоения.

- пойма и частично первая надпойменная терраса рек Белая, Ашкадар, Сухайля и озер, затопляемая паводком 1 % обеспеченности, она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью (мощность торфа не превышает 2 м) и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2;

- поймы мелких водотоков;

- участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

4. Не подлежат застройке площади залегания полезных ископаемых.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Территория МР Стерлитамакский район характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев.

По данным государственного водного реестра России все они относятся к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая.

Основной водной артерией МР Стерлитамакский район является р.Белая, левый приток р.Камы. Длина 1420 км. Площадь бассейна 141900 км2. Она имеет ассиметричную долину, ширина которой составляет 6-8 км. В долине р. Белой и ее притоков выделяется пойма и две надпойменные террасы (I и II). Поверхность пойменных террас — равнинная, местами плоская, изобилует множеством проток, старичных озер и заболоченных участков. Ширина поймы в долине р. Белой колеблется от 2 до 6 м. Поверхность поймы и частично первой надпойменной террасы затапливаются паводками. Первая и вторая надпойменные террасы с относительными высокими 6-15 м довольно четко прослеживаются в долине р. Белой, в долинах мелких рек. Уступы четко выражены в рельефе, нередко изрезаны короткими оврагами. Питание р.Белая, главным образом, снеговое.

Река Ашкадар, левый приток р.Белой, впадает у г.Стерлитамака. Длина 165 км. Общее падение 271 м, площадь бассейна 3780 км2, средняя высота 253 м. Питание р.Ашкадар , главным образом, снеговое.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют реки, ручьи, пруды и озера.

Наиболее крупной рекой на территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет является речка Асава протяженностью 31 км, протекающая в северо-восточной части территории сельского поселения. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем, летний меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью.

Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля и продолжается, в зависимости от величины площади водосбора, до 45 дней (на средних реках). Пик половодья приходится в среднем на первые числа мая.

Летняя межень неустойчивая, нарушается дождевыми паводками с возможным подъемом уровня воды до 0,5 - 1,5 метров.

Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледоставом, который устанавливается в середине ноября месяца и продолжается в среднем от 136 до 150 дней.

Осеннего ледохода на средних и малых реках в большинстве случаев не наблюдается.

Весенний ледоход проходит в 2 раза быстрее и продолжается в среднем 5-12 дней.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Перечень водотоков протяжённостью, расположенных на территории сельского поселения Буриказгановский  сельсовет МР Стерлитамакский район:

| № | Наименование реки | Куда впадает | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Асава | р.Куганак | 31 |
| 2 | речки и ручьи (Буриказган, Айбаскан, Тогзимань, Лесной и др.) | р.Асава, Куганак | менее 10 |

Естественных озер  на территории сельского поселения нет, имеются небольшие искусственные пруды на речке Асава.

Согласно «Схемы территориального планирования МР Стерлитамакский район РБ» и данным, представленным сектором мобподготовки, ГО и ЧС администрации МР Стерлитамакский район, при затоплении паводком 1% - й обеспеченности (по данным Бельского бассейнового водного управления при развитии весеннего половодья на наихудшему сценарию) имеется риск подтоплений (затоплений)  части населенных пунктов (огородов местных жителей) с.Садовка, с.Талачево.

Согласно ст.67, п.2, 3 Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ) строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления, а также использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв запрещается.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Район расположен в Приуральской подзоне. Отличается очень сильной распаханностью, встречаются лишь небольшие участки леса (колки) в поймах рек, хозяйственного значения они практически не имеют. Широко распространены луга. Они в основном сформировались на месте сведенных лесов; наиболее продуктивными являются пойменные луга разнотравного типа, в составе которых много ценных кормовых трав (чина, горошек мышиный, клевер, мятлик луговой, тимофейка). Небольшими участками встречаются степи. Они отличаются высокой биологической продуктивностью и имеют большое природоохранное и хозяйственное значение. В травостое луговых степей насчитывается более 60 видов растений; наиболее распространены душица обыкновенная, чина, люцерна, шалфей степной, тимофейка, пырей, ковыль. Встречаются и типичные степные участки тырсы, типчака, ковыля, сои-травы, мятлика степного, овсеца. Район имеет большие запасы лекарственных растений (девясил, ландыш майский и др.).

Основной почвенный фон территории МР Стерлитамакский район представлен почвами черноземного типа. Преобладают черноземы, выщелочные среднегумусные среднемощные (механический состав почв в основном глинистый, содержание гумуса колеблется от 5 до 15%, выщелочные черноземы характеризуются сравнительно благоприятным химизмом, агрохимическими и биохимическими свойствами, высоким содержанием гумуса, азота, фосфора и калия, незначительная часть которых представлена подвижными формами). Эти почвы наиболее плодородные в районе.

Небольшие площади в районе заняты черноземами типичными среднегумусными среднемощными и черноземами остаточно-карбонатными:

- черноземы типичные имеют различный механический состав; характерной особенностью морфологии профиля является отсутствие уплотненного иллювиального горизонта, плавный переход к материнской породе, нередко значительная прерывистость землероями. Остальные морфологические признаки типичных черноземов близки черноземам выщелочным, но плодородие их несколько ниже;

- черноземы остаточно-карбонатные занимают примущественно склоны и древние террасы рек, развиты на желто-бурых лесовидных суглинках и отличаются хорошо сформированными профилями с постепенными переходами между горизонтами. Одним из определяющих признаков карбонатных черноземов является вскипание их от 10% соляной кислоты с поверхности. По механическому составу они в основном глинистые. Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет в среднем 8,6%. Карбонатные черноземы сравнительно высоким потенциальным и сравнительно пониженным эффективным плодородием. Правильная обработка почвы и применение удобрений значительно повышают эффективное плодородие этих черноземов и способствуют получению высоких устойчивых урожаев.

Район сильно освоенный, густозаселенный. Главными факторами антропогенной угрозы являются чрезмерный выпас скота, урбанизация, загрязнение промышленными стоками рек, загрязнение атмосферы и кислотные дожди, нерегулируемая рекреация, браконьерство.

Мест произрастания редких растений не выявлено, что свидетельствует о высокой антропогенной освоенности природных комплексов.

# 5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории муниципального района Стерлитамакский район имеются  месторождения общераспространенных полезных ископаемых общестроительного и сельскохозяйственного назначения: различных глин, песка строительного, гипсовых вяжущих материалов, агроруд.

Данные о наличии или об отсутствии на территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет  месторождений и карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых Администрацией сельского поселения не представлены.

На территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет  имеются два участка ПГС и строительного грунта, разрабатываемые для собственных нужд: в юго-восточном направлении от границ сел Садовка и  Талачево.

Минеральные воды

К минеральным водам согласно ГОСТ 13273-88 относят природные воды, оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное основными ионно-солевым и газовым составом, повышенным содержанием биологически активных компонентов и специфическими свойствами (радиоактивность, температура, реакции среды).

На территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет известных источников минеральных вод нет.

### Лесные ресурсы

Территория Стерлитамакского  района расположена в границах лесостепной зоны Лесостепного района Европейской части РФ согласно Перечню лесорастительных зон и лесных районов, утвержденных Приказом МПР России от 28.03.2007 №68.

Общая площадь лесов Государственного лесного фонда, расположенного на территории муниципального района Стерлитамакский район составляет 11632 га, или менее 5% территории района. На долю хвойных пород приходится 8,3% лесопокрытой площади, твердолиственные составляют 25%.

Основным лесофондодержателем является ГУ «Стерлитамакское лесничество». Кроме того, лесофондодержателями являются сельскохозяйственные предприятия.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Стерлитамакского лесничества, подразделяются на защитные и эксплуатационные леса. Общая площадь защитных лесов  составляет 73655 га. Площадь эксплуатационных лесов 113619 га.

Резервные леса в лесничестве не выделены.

Предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующихся на заготовке и переработке древесины, на территории Стерлитамакского района нет.

Общая площадь земель лесного фонда на территории сельского поселения составляет 1172,9 га.

Леса лесничества используются для осуществления сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### Состояние воздушного бассейна

МР Стерлитамакский район является одним из наиболее неблагополучных в экологическом отношении районов РБ. Во многом на состоянии окружающей среды сказывается соседство района с тремя крупными промышленными городами республики - Стерлитамаком, Салаватом, Ишимбаем. Кроме того, земли муниципального района используются для размещения токсичных промышленных отходов, сброса сточных вод с очистных сооружений предприятий района и г.Стерлитамак.

Большой проблемой для района является насыщенность его магистральными продуктопроводами. По территории района проходит порядка 10 трубопроводов по перекачке таких продуктов, как бензин, дизельное топливо, газовый конденсат, нефть, газ, дистиллярная жидкость, этилен. Все они являются потенциальными источниками загрязнения.

Климат района отличается континентальностью и умеренным увлажнением. Зима отличается устойчивой морозной погодой, лето тёплое. Преобладающими ветрами являются южные (34%) и юго-западные (14%).

### Роза ветров способствует переносу загрязняющих веществ на территорию муниципального района, особенно на северо-восточную, юго-восточную, восточную и центральную части района.

### Состояние загрязненности атмосферного воздуха также связано с деятельностью промпредприятий и сельскохозяйственных объектов района, из которых 59 представляют информацию  по госстатотчетности 2-ТП (воздух).

### Основными источниками загрязнения атмосферы углерода оксидом являются Стерлитамакское ЛПМУГ ООО «Газпромтрансгаз-Уфа», ГУСП совхоз «Рощинский», на долю которых приходится 49,56 % выбросов данного компонента стационарными источниками по району. (Стерлитамакское ЛПУ ООО «Газпромтрансгаз-Уфа»   -  (90,11 % от общего по стационарными источниками, в выбросах которого основную долю составляют углеводороды 4927,655 тонны).

### Выбросы от стационарных источников, расположенных на территории МР Стерлитамакский район, уменьшились на 79% по сравнению с предыдущим годом,  так как произошло уменьшение выбросов загрязняющих веществ Стерлитамакским ЛПМУГ ООО «Газпромтрансгаз-Уфа» за счет уменьшения выбросов метана.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Определяющим фактором качества воздуха являются поступления в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий муниципального района, агропромышленного комплекса, предприятий транспортной и добывающей отрасли, транспорта, увеличивающих объем выбросов. В то же время происходит снижение выбросов от элеваторов, сельскохозяйственных предприятий. Выбросы от автотранспортных средств возрастают - это связано с увеличением автомобильного парка находящегося в личном пользовании.

Максимальное загрязнение возможно зимой в отопительный период.

### Состояние водных ресурсов

Данные по состоянию водных ресурсов взяты из Государственного доклада «Об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 2012 году».

На качественное состояние водных объектов в Республике Башкортостан и, в частности, в  МР Стерлитамакский район  влияют два основных фактора: климатические, влияющие на гидрологические условия  и неорганизованные стоки с территорий населенных пунктов  и объектов агропромышленного комплекса.

Данные о качестве поверхностных вод МР Стерлитамакский район приведены по данным Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2013-2015 году».

По территории муниципального района протекает 17 малых рек: Ашкадар, Стерля, Уршак, Тюрюшля, Чуртан, Чубань, Сухайля, Иргизла, Меселька, Асава, Услы, Куганак, Кармаскалы, Ольховка, Буригазган, Ямаскал, Зерекла.

Основной водной артерией является река Белая, которая со своими притоками относится к водоемам рыбохозяйственного значения.

Имеется 8 прудов, оснащенных гидротехническими сооружениями.

На территории района насчитывается 44 водопользователя, из которых 33 сельхозпредприятия, 1 - коммунальное и 10 - промпредприятий.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды и сети Стерлитамакского горводопровода. Общий объем водопотребления по району составил 4,188 млн.м³.

Сброс сточных вод промышленными и сельхозпредприятиями района осуществляется в окружающую природную среду через 34 выпуска, в том числе: 4 выпуска в поверхностные водные объекты; 1 - на ЗПО; 24 выпуска в выгреба; 3 выпуска в накопители, 1 выпуск на рельеф местности.

Общий  объем  сбрасываемых сточных вод в окружающую среду в  2007  году составил 1,138 млн.м³.

В сельских населенных пунктах образующиеся сточные воды сбрасываются в выгреба. На животноводческих фермах сточные воды совместно с навозом накапливаются на прилегающей территории и в последующем вывозятся на поля запахивания.

На территории района эксплуатируется 11 очистных сооружений, из которых 5 биологических очистных сооружений (ЛПУ МГ ООО "Баштрансгаз", РПУ ЖКХ-3 объекта, ГУСП совхоз "Рощинский") и 6 механических очистных сооружений (СВК-1 ГУИН МЮ РФ по РБ - 1 объект, низовые заводы Стерлитамакского молочного комбината - 5 объектов).

Основная причина не достижения установленных нормативов по качеству очистки в том, что существующие технологии очистки не доводят очистку сточных вод до ПДК р. х. по всем установленным нормативными документами показателям.

Качество питьевой воды

По обеспеченности водными ресурсами МР Стерлитамакский район и, в частности, сельское поселение Буриказгановский сельсовет относятся к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Буриказганово в настоящее время осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины б/н, расположенной в западном направлении от населенного пункта в пойменной части р.Буриказган. Глубина скважины 20 м. Скважина пробурена в 2010 г., введена в эксплуатацию в 2010 г. Производительность скважины – 16 м³/сут. Общая протяженность сетей водопровода по улицам Октябрьская, Первомайская, Школьная, Советская, Полевая, Молодежная ориентировочно 8,0 км. Количество водоразборных колонок – 28  шт.

Так же имеется частичное централизованное водоснабжение в с.Талачево. Данные по техническим показателям системы централизованного водоснабжения не представлены.

Населённые пункты Садовка и Петропавловка имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Почвы

Стерлитамакский район расположен в лесостепной зоне.

Климат характеризуется теплым, иногда жарким летом и холодной зимой с обильным и устойчивым снеговым покровом.

Период с температурами выше 10о имеет длительность более 5 месяцев, что позволяет выращивать культуры с длительным вегетационным периодом.

Неблагоприятными климатическими факторами являются периодические засухи и поздние весенние заморозки.

Почвенный покров территории района представлен типичными для лесостепи видами почв:

Пойма - представлена аллювиально-луговыми почвами,

Надпойменная терраса - выщелоченными черноземами, сменяющимися при переходе в пойму лугово-болотными и лугово-черноземными почвами, близкими по своим свойствам к выщелоченным черноземам. Эти последние отличаются высоким плодородием и благоприятными водно-физическими свойствами.

В целом почвенно-климатические условия для зеленого строительства относительно благоприятны. Недостаток влаги во время засух требует дополнительного  искусственного орошения.

Лугово-болотные травы требуют мероприятий по осушению, нейтрализации кислой среды, внесению органо-минеральных удобрений, после чего они будут пригодны под культуру зеленых насаждений.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Буриказгановский  сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне нефтедобычи.

Серьезным препятствием развитию сельскохозяйственного производства МР Стерлитамакский район является эрозия почв. Развитию эрозии способствуют характер рельефа (овраги, крупные неустойчивые к размыву склоны), карст, а также антропогенные факторы: распашка вдоль склонов, вырубка лесов. В результате эрозии почвы теряют плодородие, урожайность культур на сильноэродированных землях снижается на 70-80%, слабоэродированых — 25-35%.

Сплошная распашка земель, крайне низкий уровень лесистости активизируют развитие эрозии. Особенно неблагоприятные последствия имеет распашка в водоохранных зонах малых рек.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет отсутствуют. Из-за отсутствия необходимого финансирования не разработана система мониторинга загрязненности почвенного покрова в условиях техногенного загрязнения.

Вдоль транспортных магистралей обнаруживаются полосы загрязнения почв тяжелыми металлами, углеводородами. В зависимости от интенсивности движения ширина полос колеблется от 25 до 200 метров.

Источниками загрязнения почв являются несанкционированные свалки твердых коммунальных и производственных отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

### Состояние ландшафтов

В ландшафтно – рекреационном отношении территория МР Стерлитамакский район характеризуется невысокими качествами: 80% территории занимают агроландшафты; естественные лесные массивы, пригодные для отдыха, сохранились крайне незначительно в долине р.Белая.

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций.

Классификация антропогенной нарушенности ландшафтов отражает типы использования земель и позволяет определить степень нарушенности ландшафтов в зависимости от вида хозяйственной деятельности:

- естественные природные территориальные комплексы (коренные леса, степи и пр.);

- слабоизмененные (пастбища, сенокосы, леса с мелкими вырубками);

- среднеизменённые (пашни, огороды, сады, промышленные вырубки, кладбища);

- сильноизмененные (карьеры, территории населённых пунктов, полностью эродированные земли,  деградированные пастбища).

Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них ведет к более или менее значительному изменению других.

Влияние антропогенного фактора на формирование и динамику современных природных комплексов проявляется неоднозначно и варьируется в больших пределах: от незначительного изменения (близкие к естественным ландшафтам) до полного преобразования (необратимо измененные ландшафты).

Негативным проявлением хозяйственной деятельности человека в пахотных агроландшафтах является развитие эрозионных процессов.

Вырубки лесов, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт – изменяется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим, поэтому свежие невосстановленные вырубки относятся к среднеизмененные модификациям ландшафта. Сильное разрушение естественной структуры ландшафта происходит при вырубках на склонах, в результате которой развиваются процессы эрозии, идет разрушение почвенного покрова. Такие комплексы являются сильно разрушенными. К необратимо разрушенным территориям относятся промышленные ландшафты – карьеры, отвалы, территории промпредприятий, лишенные растительности и почвенного покрова, с измененным рельефом и гидрологическим режимом.

Естественные природные ландшафты сохраняются в границах особо охраняемой природной территории федерального и регионального значения, а также установленных охранных зон, имеющих щадящий режим использования территории.

ООПТ: 1. Дендрологический памятник природы регионального значения «Культуры сосны и ели в кв.13 (выд.42) Стерлитамакского лесничества».

2. Дендрологический памятник природы регионального значения «Культуры сосны в кв.16 (выд.23) Стерлитамакского лесничества.

3. Дендрологический памятник природы регионального значения «Культуры кедра в кв.19 (выд.17) Стерлитамакского лесничества).

Основное воздействие человека на леса выражается вырубкой спелых и перестойных насаждений (главное пользование), рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Озеленение территории

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в речку Асава, а также в заливные озера в пойменной части р.Белая, расположенные вокруг населенных пунктов сельского поселения),  нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Буриказгановский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения.

Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Буриказгановский  сельсовет.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65, а береговые полосы – со ст. 6  Водного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет следующие:

Перечень водотоков протяжённостью более 10 км, расположенных на территории сельского поселения Буриказгановский  сельсовет МР Стерлитамакский район:

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Асава | 31 | 100 | 40 | 20 |
| 2 | речки и ручьи (Буриказган, Айбаскан, Тогзимань, Лесной и др.) | менее 10 | 50 | 30 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с земельным законодательством специальными информационными знаками.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

-  размещение отвалов размываемых грунтов;

-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электрических сетей;

-  линий и сооружений связи;

-  систем газоснабжения и газораспределения;

-  транспортных магистралей;

-  сетей водоснабжения;

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

По территории сельского поселения в юго-восточной ее части транзитом проходят ЛЭП 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

По территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет проходит межпоселковый газопровод высокого давления 0.6 МПа от АГРС «Рощинский». Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 20 м.

Санитарные разрывы от автомагистралей. Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного  значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Охранные зоны сетей водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Буриказгановский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Буриказганово |
| 1 | ООО «СХП Искра», с.Буриказганово, ул.Октябрьская, 1А | растениеводство, животноводство: КРС – 210 гол, конный двор – 35 гол. лошадей МТМ, складской сектор АЗС (предприятия) | 300 м 50 м 300 м 50 м 100 м |
| 2 | КФХ «Файзуллин», с.Буриказганово, ХХ | птицеводство (до 5000 гол.) складской сектор (зерносклад) | 300 гол. 50 м |
| 3 | ООО «АФ Салават», | растениеводство, животноводство: | нет инф. |
| 4 | котельная газовая (школа) |  | 50 м |
| 5 | распределительная эл/подстан ция 35/10 кВ«Буриказганово» | в юго-восточном направлении от села | 50 м |
| 6 | водозаборная скважина | в западном направлении от границ села | 200 м |
| 7 | сельское кладбище |  | 50 м |
| 8 | скотомогильник | в юго-восточном направлении от с.Буриказганово | 1000м |
| д.Петропавловка |
| 9 | сельское кладбище |  | 50 м |
| с.Садовка |
| 10 | ООО агрофирма «Салават» | животноводство: 180 гол.КРС, | 300 м |
| 11 | водозаборная скважина | в северо-западной части села | 200 м |
| 12 | карьер ПГС (для местных нужд) | в юго-восточном направлении от с.Садовка | 100 м |
| 13 | скотомогильник (действ.) | в восточном направлении от с.Садовка | 1000м |
| 14 | сельское кладбище |  | 50 м |
| 15 | скотомогильник (действ.) | в восточном направлении от села | 1000м |
| с.Талачево |
| 16 | ИП «Шахмаев Р.З.» | животноводство: 100 овец, 240 гол.КРС, автопарк | 100 м 300 м 300 м |
| 17 | ИП «Шахмаев Ф.Н.» | растениеводство: складское хоз-во животноводство - 70 гол.МРС | 50 м 50 м |
| 18 | котельная газовая (школы) |  | 50 м |
| 19 | водозаборная скважина | в северо-западной части села и в южном направлении от границ села | 200 м |
| 20 | карьер ПГС (для местных нужд) | в юго-восточном направлении от с.Талачево | 100 м |
| 21 | скотомогильник (действ.) | в восточном направлении от с.Талачево | 1000м |
| 22 | сельское кладбище |  | 50 м |

В пределах сельского поселения расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ 50 - 300 м от границ своих участков, сельские кладбища с СЗЗ 50 м и скотомогильники с СЗЗ 1000 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории МР Стерлитамакский район на сегодняшний день имеются несколько известных объектов культурного наследия. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Имеющийся перечень объектов культурного наследия на территории МР Стерлитамакский район не является окончательным в связи с постоянной обработкой результатов отчетов, инвентаризации и мониторинга.

Физико – географическая характеристика зоны проектирования, в том числе и на землях сельского поселения Буриказгановский сельсовет, свидетельствует о вероятности расположения на указанной территории ранее неизвестных объектов археологического наследия. Проектирование и хозяйственное освоение территории возможно при отсутствии на испрашиваемой территории объектов культурного наследия или их полной сохранности при выявлении.

Объекты культурного наследия в сельском поселении Буриказгановский сельсовет представлены выявленными памятниками истории и  архитектуры.

Объекты культурного наследия,

расположенные на территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем. использование, для пам. археол. источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выявленные объекты- памятники истории и архитектуры |
| 1 | Участникам Великой Отечествен ной Войны | с.Буриказганово, ул.Советская, | 1989 |  |  | - |
| 2 | Участникам Великой Отечествен ной Войны | с.Садовка, ул.Первомайская, | 1980 |  |  | - |
| 3 | Участникам Великой Отечествен ной Войны | с.Талачево, ул.Школьная, | 1981 |  |  | - |
| 4 | Участникам Великой Отечествен ной Войны | д.Петропавловка, ул.Октябрьская, | 2016 |  |  | - |

Местонахождение памятников истории истории схематично отражено на чертежах ГП-1,2  тома III «Графическая документация».

### 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В границах территории МР Стерлитамакский район РБ имеется  четыре особо охраняемые природные территории:

-  Гора Юрак-Тау – комплексный  памятник природы регионального значения.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. №212 «Об охране дикорастущих растений на территории Башкирской АССР». Площадь: 300,0 га. Землепользователь: ООО «Зенит». Местоположение: 1 км к северу от с.Мебельный.

Памятник природы имеет научное (демонстрационное), природоохранное и рекреационное значение;

- Культуры сосны и ели в кв. 13 (выдел 42) Стерлитамакского лесничества – дендрологический памятник природы регионального значения.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. №212 «Об охране дикорастущих растений на территории Башкирской АССР». Площадь: 0,7 га. Землепользователь: ГУ «Стерлитамакское лесничество».

Местоположение: 2 км к юго-востоку от г. Стерлитамак. Стерлитамакское участковое лесничество, кв. 13 (выд. 42).

Памятник имеет научное, защитное, эстетическое и рекреационное значение;

- Культуры сосны в кв. 16 (выдел 23) Стерлитамакского лесничества – дендрологический памятник природы регионального значения.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. №212 «Об охране дикорастущих растений на территории Башкирской АССР».  Площадь: 3,0 га. Землепользователь: ГУ «Стерлитамакское лесничество».

Местоположение: 2,5 км к юго-востоку от г. Стерлитамак. Стерлитамакское участковое лесничество, кв. 16 (выд. 23).

Памятник природы имеет научное, практическое и рекреационное значение.

- Культуры кедра в кв. 19 (выдел 17) Стерлитамакского лесничества – дендрологический памятник природы регионального значения

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. №212 «Об охране дикорастущих растений на территории Башкирской АССР».  Площадь: 0,5 га.Землепользователь: ГУ «Стерлитамакское лесничество».

Местоположение: 4 км к северо – северо-востоку от д. Покровка. Стерлитамакское участковое лесничество, кв. 19 (выд. 17 ).

Памятник природы имеет научное, практическое и рекреационное значение.

В границах сельского поселения Буриказгановский  сельсовет особо охраняемых природных территорий (ООПТ) нет.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Буриказгановский сельсовет расположена в северной части МР Стерлитамакский район. С севера территория ограничена землями МР Аургазинский район, с востока – землями сельского поселения Казадаевский сельсовет, с юга – землями сельского поселения Рязановский сельсовет, с запада - землями сельских поселений Услинский  и Чуртановский сельсоветы.

Ближайшая железнодорожная станция Стерлитамак расположена в 18 км от административного центра сельского поселения с.Буриказганово.

Планировочный каркас территории сельского поселения Буриказгановский   сельсовет создают:

-  автодорога районного значения с твердым покрытием - отвод от а/дороги Уфа – Стерлитамак  к  с.Буриказганово – с.Садовка – с.Семенкино- с.Асавбашево;

-  подъезд с твердым покрытием к с.Талачево от а/дороги Буриказганово - Садовка – Семенкино - Асавбашево;

- подъезд к д.Петропавловка с грунтовым покрытием;

-  автодороги местного значения с грунтовым покрытием.

Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Буриказгановский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Буриказгановский сельсовет расположены 4 населенных пункта.

Село Буриказганово – административный центр сельского поселения Буриказгановский  сельсовет с населением 917 человек - расположено в южной части территории сельского поселения, в 18 км от районного центра г.Стерлитамак, в 18 км от ближайшей ж/д станции Стерлитамак.

Через село в направлении с юго - востока на северо – запад проходит автодорога районного значения с твердым покрытием отвод от автотрассы Стерлитамак-Раевский – Буриказганово - Семенкино, по которой осуществляется транспортная связь села с населенными пунктами сельского поселения и муниципального района.

Территория села ограничена с южной стороны санитарно – защитной зоной действующей МТФ, несанкционированной свалки ТКО и водоохранной зоной речки, с западной стороны - водоохранной зоной речки и охранной зоной 2-го пояса водозабора, с северной стороны – санитарно - защитной зоной кладбища и зоной акустической вредности от автодороги, с юго-восточной стороны – охранной зоной межпоселкового ГВД,  санитарно – защитной зоной действующего скотомогильника и территорией частично действующей промзоны, территорией открытой распределительной электроподстанции и водоохранной зоной речки.

Деревня Петропавловка  расположена в 13 км северо-западнее административного центра сельского поселения с.Буриказганово. Население – 7 человек.

К населенному пункту подходят грунтовые автодороги местного значения от автодороги Буригазганово – Садовка - Семенкино, по которым осуществляется транспортная связь деревни с населенными пунктами сельского поселения.

Деревня не перспективна, ее расширение не предусмотрено.

Село Садовка  расположено в 7 км северо- западнее административного центра сельского поселения с.Буриказганово. Население – 454 человека.

С западной стороны мимо села проходит автодорога районного значения с твердым покрытием Буриказганово – Садовка - Семенкино, выходящая на автодорогу межрайонного значения  Стерлитамак – Раевский, по которым осуществляется транспортная связь с населенными пунктами сельского поселения и муниципального района.

Территория села Садовка ограничена с западной и северо-западной стороны зоной акустической вредности от автодороги, санитарно-защитной зоной несанкционированной свалки ТКО и охранной зоной 2-го пояса водозабора, с северной стороны лесным массивом на холмистой местности, с восточной стороны – санитарно-защитной зоной от действующих кладбища, скотомогильника и карьера по добыче ПГС для местных нужд, с южной стороны – зоной акустической вредности от автодороги и водоохранной зоной ручья.

Село Талачево  расположено в 6 км севернее административного центра сельского поселения с.Буриказганово. Население – 919 человек.

С юго - западной стороны к селу подходит автодорога местного значения с твердым покрытием – подъезд от автодороги Буриказганово- Садовка - Семенкино, по которой осуществляется транспортная связь села с населенными пунктами сельского поселения.

Территория села ограничена с западной стороны  -  водоохранной зоной и зоной акустической вредности от автодороги, с северо-западной стороны – зоной охраны 2-го пояса водозабора, с северной стороны – границей сельского поселения, с восточной стороны –  санитарно-защитной зоной действующих кладбища, скотомогильника и несанкционированной свалки ТКО, с южной стороны- зоной охраны 2-го пояса водозабора и санитарно-защитной зоной частично действующей промзоны (МТФ).

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Буриказгановский сельсовет по состоянию на 2017г. составляет 2297 человек. За период 2002-2017гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 4,55 %.

Динамика населения сельского поселения Буриказгановский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2002г. (чел.) | Численность населения 2017г.(чел.) | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Буриказганово | 840 | 917 | + 77 / + 9,17% |
| 2 | д.Петропавловка | 9 | 7 | - 2 / - 22,2% |
| 3 | с.Садовка | 451 | 454 | + 3 / + 0,67 |
| 4 | с.Талачево | 897 | 919 | + 22 / + 2,45% |
|  | Итого: | 2197 | 2297 | + 100 / + 4,55% |

Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2017г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Буриказганово | 917 | 376 | 2,44 |
| 2 | д.Петропавловка | 7 | 5 | 1,4 |
| 3 | с.Садовка | 454 | 205 | 2,21 |
| 4 | с.Талачево | 919 | 318 | 2,89 |
|  | Итого | 2297 | 904 | 2,54 |

Общее количество семей в сельском поселении Буриказгановский сельсовет - 904, средний размер семьи составляет 2,54 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Буриказгановский сельсовет

| Возрастные группы | чел. |
| --- | --- |
| До 17 лет | 361 |
| Старше 55 лет женщин | 412 |
| Старше 60 лет мужчин | 220 |
| 17-55 лет женщин | 536 |
| 17-60 лет мужчин | 768 |
| Всего населения в сельском поселении | 2297 |

Оценка трудовых ресурсов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 17 лет | Пенсио-неры |
| 1 | Сельское поселение Буриказгановский сельсовет | 2297 | 1304 | 361 | 632 |
|  |  | 100% | 56,77% | 15,72% | 27,51% |

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Буриказгановский  сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте.

2. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Сельское поселение Буриказгановский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Село Буриказганово - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Специализация МР Стерлитамакский район промышленно- аграрная. В больших  размерах развиты  нефтепереработка, химическая промышленность,  строительная индустрия, торговля, складское хозяйство, материально-техническое снабжение, транспорт (автомобильный, трубопроводный).

Промышленное производство

В структуре промышленного производства МР Стерлитамакский район основная доля продукции, а это 70 % от общего объема, приходится на 3 предприятия стройиндустрии, производящие строительные материалы:

- ООО «Стерлитамакский завод нефтеспецматериалов», основным видом деятельности которого является производство глинопорошка (мощность – до 15 тыс.тонн в год) для нефтедобывающей промышленности, а так же производство железобетонных конструкций (мощностью до 25,0 тыс. куб.м. в год);

- ООО «Промкерамика» - производство керамического кирпича (проектная мощность 30 млн.штук условного кирпича в год); На его производственных площадях зарегистрировано новое предприятие – ООО «Стерлитамакский кирпичный завод»;

- ООО «Куганак Проминвест» - производство керамического кирпича (проектная мощность 15 млн.штук условного кирпича в год).

Производство пищевых продуктов представлено следующими предприятиями:

- Потребительское общество «Куганак» Стерлитамакского районного потребительского общества Башпотребсоюза (производство хлеба и хлебобулочных изделий).

Так же на территории муниципального района функционируют объекты Ишимбайского УДНГ, ОАО «АНК «Башнефть».

Жилищно-коммунильное хозяйство

В муниципальном районе осуществляют деятельность и оказывают услуги организации: ООО«Башинформсвязь», ООО «Башкирэнерго»,  ГБО ГУП «Габигат», «Ишимбайгаз», ООО «БашРТС», ООО «Стерлитамакрайводопровод».

Экономически выгодным условием для развития территории является близость крупного индустриального центра - г.Стерлитамак.

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реализация Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Основными задачами программ являются:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения;

- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллектуальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан;

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:

- уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

- финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и бюджета  Республики Башкортостан;

- размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Имеются проблемы в развитии муниципального района Стерлитамакский район и, в частности, сельского поселения Буриказгановский сельсовет:

1) отток наиболее активной части молодежи в другие регионы;

2) недостаточный уровень инвестиций;

3) плохое состояние основных автодорог;

4) устаревшие технологии сельскохозяйственного производства  и изношенное оборудование.

Решение назревших проблем заключается в:

1) реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем, сельского хозяйства;

2) активизации инновационной деятельности путем разработки и реализации проектов, внедрения и развития инновационных производств;

3) необходимости роста объемов промышленного производства, аграрного сектора, оказания услуг,  увеличения объемов товарооборота, платных услуг;

4) использовании потенциала соседних регионов в качестве рынков сбыта продукции, услуг.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Специализация и основные виды экономической деятельности населенных пунктов сельского поселения Буриказгановский сельсовет - сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, пчеловодство), цеха малой мощности по производству молока, колбасных изделий.

Перспективные направления: развитие мини-предприятий переработки (глубокая заморозка, сушка, консервация овощей, ягод, грибов, пакетирование свежих овощей), развитие пчеловодства, производство препаратов на основе пчеловодства,  развитие оздоровительного туризма.

В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением крупного рогатого скота, лошадей, коз, овец.

Перечень предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СХП Искра», с.Буриказганово, ул.Октябрьская, 1А | растениеводство, животноводство: КРС – 210 гол, конный двор -35 гол., автопарк, складской сектор (зерносклад, фуражный склад, АЗС) |
| 2 | КФХ «Файзуллин», с.Буриказганово, | пицеводство: до 5000 гол. складской сектор) |
| 3 | ИП «Шахмаев Р.З.», с.Талачево, юрид.адрес – нет инф. | животноводство: разведение МРС КРС; автопарк, склады |
|  | ИП «Шахмаев Ф.Н.», с.Талачево, юрид.адрес – нет инф. | животноводство: разведение МРС склады |
| 4 | ООО «АФ Салават», с.Буриказганово, с.Садовка, юрид.адрес - нет инф. | растениеводство: животноводство: 180 гол.КРС |

Перечень предприятий розничной торговли

| № п/п | Наименование предприятия | Фактический адрес | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин, нет инф. | с.Буриказганово, ул.Первомайская, 10А | 42,0 |
| 2 | магазин, нет инф. | с.Буриказганово, ул. Октябрьская, 64А/1 | 68,1 |
| 3 | магазин, нет инф. | с.Садовка, ул.Октябрьская, 50 | 26,0 |
| 4 | магазин, нет инф. | с.Талачево, ул.Октябрьская, 32А | 104,8 |
| 5 | магазин, нет инф. | с.Талачево, ул.Октябрьская, 2А | 30,0 |
|  | Итого по сельскому поселению: |  | 270,9 |

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

| Наименование населенных пунктов | КРС | в т.ч.коров | свиньи | овцы, козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Буриказганово | 240 | 80 | - | 168 | 367 |
| д.Петропавловка | 3 | 1 | - | - | 10 |
| с.Садовка | 120 | 16 | - | 125 | 345 |
| с.Талачево | 335 | 100 | - | 245 | 400 |
| сельское поселение Буриказгановский сельсовет | 698 | 197 | - | 538 | 1122 |

Наличие скота и птицы в КФХ

| Наименование КФХ | КРС | в т.ч. коров | свиньи | овцы, козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Буриказганово | - | - | - | - | 5000 |
| д.Петропавловка | - | - | - | - | - |
| с.Садовка | - | - | - | - | - |
| с.Талачево | 200 | - | - | 300 | - |
| сельское поселение Буриказгановский сельсовет | 200 | - | - | 300 | 5000 |

# 5. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

МР Стерлитамакский район, расположенный к югу от г.Уфы на расстоянии 130 км, представляет собой территорию, обладающую значительным лечебно-рекреационным потенциалом. Здесь имеются условия для многих видов оздоровительного отдыха и туризма.

Сельское поселение Буриказгановский сельсовет располагается в благоприятной рекреационной зоне речки Асава в 18 км от промышленного центра г.Стерлитамак.  Некоторая отдаленность от большого города и относительно хорошая транспортная доступность, малая хозяйственная освоенность создают условия для развития данной территории как пригородной зоны города Стерлитамак.

На сегодняшний день туристическая направленность на территории сельского поселения не развита.

Проектом следует предусмотреть мероприятия по благоустройству данных территорий для развития сферы туризма в сельском поселении.

В настоящее время возникает потребность в проведении санаторно-курортного лечения и отдыха в условиях относительно привычного климата во избежание последствий акклиматизации, снижения эффекта отдыха в процессе транспортных перемещений, в более широком использовании возможностей сезонного отдыха.

Развитие местных курортов (домов отдыха и турбаз) стимулируется также расширением сферы курортного лечения вблизи мест проживания постоянного населения.

Данные статистики говорят о том, что до 40% населения отдыхает и желает отдыхать в районе постоянного проживания.

Сфера обслуживания, активно развивающаяся при объектах туристической инфраструктуры, создаёт дополнительные рабочие места, увеличивает обороты розничной торговли, позволят формировать для местного населения дополнительные источники дохода.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Буриказгановский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2037 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Буриказгановский сельсовет в административных границах | га | 11462,1 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1172,9 |
| 2 | Земель особо охраняемых природных территорий | га | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 20,4 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 9251,35 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 49,0 |
| 6 | Земель транспорта | га | 16,7 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 916,1 (946,9)* |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 324,6 |
|  | общественно-деловых зон | га | 8,5 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 50,55 |
|  | рекреационных зон | га | 1,73 |
|  | земель специального назначения в н.п. | га | 6,31 |
| 8 | Земель специального назначения в с.п. | га | 4,85 |

Примечание: учтены земли под ранее выданными участками под ИЖС, вошедшие в состав земель населенных пунктов по Росреестру, но не вошедшие на предоставленной топографической сьемке в границы населенных пунктов (суммарно 946,9 га).

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – общественно-деловая зона

П – производственная зона

У – улицы, дороги, проезды

Р –  рекреационная зона

С – земли специального назначения (кладбища)

Пр –  прочие земли

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | с.Буриказганово | 163,1 | 102,0 | 3,1 | - | 14,8 | - | 5,425 | 37,775 |
| 2 | д.Петропавловка | 75,4 | 4,0 | - | - | 0,52 | - | - | 70,88 |
| 3 | с.Садовка | 451,4 | 89,3 | 2,2 | 2,1 | 13,1 | - | 0,89 | 347,017 |
| 4 | с.Талачево | 226,2 | 114,8 | 3,52 | 0,63 | 19,4 | 1,73 | - | 86,12 |
|  | Итого: | 916,1 100% | 309,8 (33,82%) | 8,5 (0,93%) | 2,73 (0,30%) | 47,82 (5,22%) | 1,73 (0,19%) | 6,318 (0,69%) | 538,882 (58,82%) |

4. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Буриказгановский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 2297 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2017 г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Буриказганово | 163 / 13280 | 196 / 9947,5 | 359 / 23227,5 |
| 2 | д.Петропавловка | - / - | 4 / 157,6 | 4 / 157,6 |
| 3 | с.Садовка | 37 / 2379 | 202 / 7923,2 | 239 / 10302,2 |
| 4 | с.Талачево | 143 / 10441 | 238 12051,4 | 381 / 22492,4 |
|  | сельское поселение Буриказгановский сельсовет | 343 / 26100 | 640 / 30079,7 | 983 / 56179,7 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2017 год составляет 24,46 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 24,46 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

5. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов.

Общественно-деловая зона с.Буриказганово:

-  Администрация сельского поселения (ул.Советская , 47);

-  средняя школа на 240 учащихся (факт.82), в т.ч. спортзал площадью 80 м2 (ул.Школьная, 46 Г)

-  детский сад на 40 мест «Ляйсан» (факт 33, ул.Школьная, 35);

- библиотека сельская на 13,0 тыс.томов/10 чит.мест (в здании д/сада,  ул.Школьная,

35);

-  фельдшерско-акушерский пункт (ул.Школьная, 46 А);

-  отделение связи (в здании Администрации СП, ул.Советская, 47);

- сельский клуб на 150 мест (факт.80) (ул.Советская, 64);

- 2  магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 110,1м2

(ул.Первомайская, 10А и ул.Октябрьская, 64А/1);

-  мечеть (по ул.Советская, 49);

- спортплощадка  1,0 га (при школе).

Общественно-деловая зона с.Садовка:

-  средняя школа на 240 учащихся (закрыта);

-  сельский клуб на 100 мест (факт.50) с музеем села (ул.Первомайская, 33 А);

-  библиотека сельская на 10,0тыс.томов/6 чит.мест (в здании сельского клуба

ул.Первомайская, 33 А);

-  фельдшерско-акушерский пункт (в здании сельского клуба, ул.Первомайская, 33А);

-  магазин товаров повседневного спроса торговой площадью  26,0 м2

(ул.Октябрьская, 50);

Общественно-деловая зона с.Талачево:

-  средняя школа на 190 учащихся (факт.75), в т.ч. спортзал площадью 80 м2

(ул.Школьная, 19-21);

-  детский сад  на 80 мест «Березка» (факт.17) (ул.Школьная, 17);

-  культурно-молодежный центр (КМЦ) на 100 мест (факт.50) (ул.Октябрьская , 32);

-  библиотека сельская на 12,0 тыс.томов/3 чит.места (в здании д/сада, ул.Школьная,

17);

-  отделение связи (ул.Школьная, 17);

- сельская врачебная амбулатория на 30 пос./см со стационаром на 20 коек (ул.Школьная, 21);

-  2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 134,8 м2

(ул.Октябрьская, 32А и ул.Октябрьская, 2А);

-  мечеть (по ул.Октябрьская, 28);

- спортплощадка  1,0 га (при школе).

Общественно-деловая зона в д.Петропавловка  отсутствует.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 2297 чел. (Согласно НГП РБ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 2297 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 331 | 670 | 202,4 |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33-34 | 77 | 120 | 155,8 |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 3 | Фельдшерско- акушерский пункт, СВА | объект | 1 на н.п. | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 32,2 | - | 0 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Клубы сельских поселений | 1 место | до 300 (230) | 528 | 350 | 66,3 |
| 6 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 5 / 4 | 11,485 / 9 | 35,0 / 19 | 304,7 / 211 |
| 7 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 137,8 | нет инф. | нет инф. |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 – 0,9 | 1,61 - 2,07 | 2,0 | 100 |
| 9 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 80 | 183,8 | 80,0 | 43,5 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |
| 10 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.: | м2 торг.пл | 300 | 689,1 | 270,9 | 39,3 |
|  | - продовольственные | м2 торг.пл. | 100 | 229,7 |  |  |
|  | - непродовольственные | м2 торг. пл. | 200 | 459,4 |  |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 92 | - | 0 |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 9 | - | 0 |
| 13 | Кладбище | га | 0,24 | 0,55 | 1,409 | 256,2 |
| 14 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 | - | 0 |
|  | Административно-деловые учреждения |
| 15 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 2 | 200 |
| 16 | Филиал банка | объект | 0,5 | 1 | - | 0 |

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пункты сельского поселения Буриказгановский сельсовет на сегодняшний день недостаточно обеспечены клубными помещениями, закрытыми спортивными залами, торговыми площадями; отсутствуют предприятия общественного питания и бытового обслуживания, аптечные пункты,  филиал банка, пожарное депо.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Планировочный каркас территории сельского поселения Буриказгановский   сельсовет создают:

-  автодорога районного значения с твердым покрытием - отвод от а/дороги Уфа – Стерлитамак  к  с.Буриказганово – с.Садовка – с.Семенкино- с.Асавбашево;

-  подъезд с твердым покрытием к с.Талачево от а/дороги Буриказганово - Садовка – Семенкино - Асавбашево;

- подъезд к д.Петропавловка с грунтовым покрытием;

-  автодороги местного значения с грунтовым покрытием.

Перечень существующих автомобильных дорог районного значения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность км | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | щебень | грунт |
| 1 | отвод от а/д Стерлитамак- Раевский – Буриказганово – Садовка –Семенки но(в границах с.п.) | IV | 7,13 | - | 7,13 | - |
| 2 | подъезд к с.Талаче- во | IV | 3,18 | - | 3,18 | - |
| 3 | подъезд к д.Петро- павловка | V | 5,9 | - | - | 5,9 |
|  | Итого: |  | 16,21 | - | 10,31 | 5,9 |

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Буриказгановский сельсовет составляет 16,21 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 10,31 км).

Показатели существующей улично-дорожной сети в границах

населенных пунктов сельского поселения Буриказгановский  сельсовет

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Буриказганово | 9,85 | 5,91 |
| 2 | д.Петропавловка | 0,86 | 0,52 |
| 3 | с.Садовка | 8,54 | 5,12 |
| 4 | с.Талачево | 7,92 | 4,75 |
|  | ВСЕГО: | 27,17 | 16,3 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Потребности в пассажирских перевозках на территории МР Стерлитамакский  район обеспечивают филиал автотранспортного предприятия ГУП «Башавтотранс» и  частные перевозчики

На территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет движение рейсовых автобусов не осуществляется.

Информация по существующим остановкам общественного автотранспорта в населенных пунктах сельского поселения Администрацией сельского поселения не представлена.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. Данные по наличию зарегистрированной автомототехники на территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены.

Существующий уровень автомобилизации – нет инф. / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Информация по ближайшим существующим АЗС, АГЗС, наличию станций технического обслуживания автомобилей (СТО) на территории сельского поселения  Администрацией сельского поселения не представлена.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция Стерлитамак расположена в 18 км от административного центра сельского поселения с.Буриказганово. Код станции – 652706. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Буриказгановский  сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами МР Стерлитамакский район и, в частности, сельское поселение Буриказгановский  сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Буриказганово в настоящее время осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины б/н, расположенной в западном направлении от населенного пункта в пойменной части р.Буриказган. Глубина скважины 20 м. Скважина пробурена в 2010 г., введена в эксплуатацию в 2010 г. Производительность скважины – 16 м³/сут. Общая протяженность сетей водопровода по улицам Октябрьская, Первомайская, Школьная, Советская, Полевая, Молодежная ориентировочно 8,0 км. Количество водоразборных колонок – 28  шт.

В остальных населенных пунктах сельского поселения Буриказгановский сельсовет централизованное водоснабжение отсутствует, но в с.Садовка и с.Талачево имеются скважины в промзонах для добычи воды для технологических нужд. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Сети организованного водоотведения и очистные сооружения бытовой и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Буриказгановский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Населенные пункты Буриказганово, Садовка, Талачево сельского поселения Буриказгановский сельсовет газифицированы. Газоснабжение  осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ. От  АГРС «Рощинский», расположенной в окрестностях совхоза-села Рощинский МР Стерлитамакский район РБ, а так же от АГРС «Семенкино», расположенной в окрестностях с.Семенкино МР Аургазинский район РБ, газ высокого давления 0,6 МПа  поступает в  населенные пункты сельского поселения. Деревня Петропавловка, ввиду малочисленности населения, не газифицирована.

Протяженность газопроводов высокого давления:

- в с.Буриказганово – ориентировочно 4,6 км;

- в с.Садовка – ориентировочно 10,2 км;

- в с.Талачево – ориентировочно 8,9 км.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-коммунальных зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП (6 объектов):

-  ГРП № 18 и ШРП № 12 в с.Буриказганово;

-  ГРП № 21 и ШРП № 14 в с.Талачево;

-  ГРП № 70 и ГРП № 71 в с.Садовка;

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение социальных объектов и общественно – административных  зданий в с.Буриказганово (школы) осуществляется от автономной газовой котельной; в с.Талачево (школы) – от автономной газовой котельной;

Теплоснабжение большей части индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах сельского поселения от индивидуальных газовых котлов отопления, оставшейся части – печное и от электрокотлов отопления. Теплоснабжение жилой застройки в д.Петропавловка – дровяное.

Газовые котельные

| Название объекта, адрес | Марка котла | Количество | Мощность одного котла | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детсад+ библ.+СОШ с.Буриказганово, ул.Школьная, 33А | «Факел 1-Г» | 2 | нет инф. | нет инф. |
| СОШ +д/сад, с.Талачево, ул.Школьная, | «Факел 1-Г» | 2 | нет инф. | нет инф. |

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Буриказгановский сельсовет МР Стерлитамакский район осуществляется ОАО «Башкирэнерго» по воздушным линиям ВЛ - 10 кВ от открытой распределительной электроподстанции  ПС 35/10 «Буриказган», расположенной в окрестностях с.Буриказганово, установленной мощностью 2500 кВА.  Марка и сечение используемых проводов: АС-35,  АС – 50, АС - 90.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 31 единица суммарной мощностью 5651 кВА, в т.ч.:

с.Буриказганово – 12, суммарной мощностью 2263 кВА;

д.Петропавловка – 1, мощностью 63 кВА;

с.Садовка – 9,     суммарной мощностью 1613 кВА;

с.Талачево – 12, суммарной  мощностью 1712 кВА;

Обслуживающей организацией для потребителей муниципального района является ПО «ИЭС Башкирэнерго».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Буриказгановский сельсовет телефонной проводной связью производится от 3-х ЭАТС  ОАО «Башинформсвязь», расположенных в с.Буриказганово, в с.Садовка, в с.Талачево.

ЭАТС в с.Буриказганово - тип М-200 ОС. Расположение по ул.Советская, 64. Монтированная емкость станции 240 номеров; количество задействованных номеров -205, количество абонентов – 205. Год ввода в эксплуатацию ЭАТС – 2003 г.

ЭАТС в с.Садовка - тип ZyXEL VOP 1248. Расположение по ул.Первомайская, 35. Монтированная емкость станции 96 номеров; количество задействованных номеров 81, количество абонентов – 81 номер. Год ввода в эксплуатацию ЭАТС – 2012 г.

ЭАТС в с.Талачево - тип М-200 ОС. Расположение по ул.Школьная, 15. Монтированная емкость станции 224 номера; количество задействованных номеров – 195, количество абонентов – 195. Год ввода в эксплуатацию ЭАТС – 2003 г.

Абонентская разводка по населенным пунктам подземная,  воздушная на опорах.

На территории МР Стерлитамакский район услуги мобильной телефонной связи предоставляют федеральные сотовые операторы: МТС, «Мегафон»  и «Билайн». Населённые пункты на территории сельского поселения  входят в зону покрытия этих операторов  мобильной связи.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

В населенных пунктах сельского поселения Буриказгановский сельсовет развиты Интернет и IP-телевидение (телесигнал идет по телефонной линии от абонентского роутера, количество программ зависит от подключенного пакета), интернет предоставлен по технологии АДСЛ по телефонной линии, проложенной от АТС до абонентского оборудования. Кроме того, на частных подворьях и около учреждений образования размещены индивидуальные спутниковые системы.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Буриказгановский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Буриказгановский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения на 3 стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения, находящиеся:

- в южном направлении на удалении ориентировочно 790 м от существующих границ с.Буриказганово;

-  в восточном направлении на удалении 430 м от существующих границ с.Талачево;

-  в северо-западной части села Садовка в его существующих границах;

В д.Петропавловка ввиду малочисленности проживающего населения свалки ТКО нет.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 1000 м. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до 2027 г., территория свалок – рекультивации.

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб МР Стерлитамакский район, на территории сельского поселения Буриказгановский  сельсовет расположены 3 действующих скотомогильника:

-  в юго-восточном направлении на удалении ориентировочно 1,02 км от границ с.Буриказганово;

-  в восточном направлении на удалении ориентировочно 360 м от границ с.Талачево;

-  в восточном направлении на удалении ориентировочно 490 м от границ с.Садовка.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильников составляет 1000 м.

Скотомогильники около с.Садовка и с.Талачево  размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до 2027 г., скотомогильник в юго-восточном направлении от с.Буриказганово остается.

Кроме того, для утилизации павших животных проектом рекомендуется  строительство усовершенствованного скотомогильника по типу «яма Беккари» с санитарно-защитной зоной 500 м из расчета на населенные пункты сельского поселения Буриказгановский  сельсовет в восточном направлении от границ с.Талачево рядом с закрываемым скотомогильником.

IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Буриказгановский  сельсовет расположены 4 действующих кладбища общей площадью 11,01 га. Свободная территория всех действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет ориентировочно 1,409 га.

Действующее кладбище с.Буриказганово ориентировочной площадью 5,42 га расположено в северной части населенного пункта в его существующих границах. Заполненность кладбища ориентировочно 60%. Южная часть территории кладбища ориентировочной площадью 1,7 га расположена с нарушением санитарно-защитных разрывов до жилой застройки, в  связи с чем должна быть закрыта для захоронений. Свободная территория составляет 0,468 га.

Действующее кладбище д.Петропавловка ориентировочной площадью 0,6 га расположено в восточном направлении на удалении ориентировочно 22 м от существующих границ деревни. Заполненность кладбища ориентировочно 98%. Свободная территория составляет 0,012 га.

Действующее кладбище с.Садовка ориентировочной площадью 0,89 га расположено в восточной части населенного пункта вплотную к его существующим границам. Заполненность кладбища ориентировочно 95%. Свободная территория составляет 0,045 га.

Действующее кладбище с.Талачево ориентировочной площадью 4,1 га находится в восточном направлении вплотную к существующим границам населенного пункта. Заполненность кладбища ориентировочно 70%. Западная часть территории кладбища ориентировочной площадью 0,346 га расположена с нарушением санитарно-защитных разрывов до жилой застройки, в связи с чем эта часть должна быть закрыта для захоронений. Свободная территория, с учетом закрываемой части, составляет 0,884 га.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ